- LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS

El Código Técnico de la Edificación ( CTE ) establece las condiciones básicas que deben de reunir los edificios para proteger a las personas que los habitan, frente al riesgo de incendio. Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos pueden concretar éstas medidas.

1.- Edificios de Viviendas. Medidas para prevenir o aminorar el incendio.

-  Extintores en número suficiente para no tener que recorrer más de 15 metros hasta la zona de evacuación.

-Detección y Alarma, si la altura del edificio supera los 50 metros.

-Alumbrado de Emergencia, si el edificio está habitado por más de 100 personas.

-Ascensor de Emergencia, cuando el edificio supere los 35 metros de altura.

-Hidrantes para uso exclusivo de bomberos, una unidad, cuando la superficie construida se encuentre entre 1.000 y 10.000 m2 y si supera la última cifra por cada 10.000 m2 o más una unidad mas en proporción.

-Columna Seca, cuando el edificio tenga más de tres plantas bajo rasante o cuatro sobre rasante. Esta medida es sustituible por B.I.E.

1A.- Garajes. Extintores

- Bocas de incendio equipadas ( B.I.E ) cuando la superficie supere los 500 m2

- Detección y alarma, si la superficie construida es superior a 500 m2

- Alumbrado de Emergencia.

- Instalación Automática de Extinción, en garajes robotizados.

- Pulsadores de Alarma, en garajes robotizados.

1B.- Trasteros.

- Extintores.

- B.I.E. en zonas de alto riesgo.

- Detección y Alarma, si el edificio tiene una altura superior a 50 m.

- INSPECCIONES PERIÓDICAS

1.- Instalaciones Eléctricas en edificios.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Orden 7955/2006 de 19 diciembre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la C.A.M.

Serán objeto de inspección periódica las siguientes instalaciones:

- Cada 10 años, los servicios generales de los edificios de viviendas, cuando la potencia total del edificio sea superior a 100 Kw, se toma la suma de las potencias contratadas en elementos comunes y privativos.

- Cada 5 años los garajes con ventilación natural o forzada, cuando el número de plazas sea mayor o igual a 25 plazas.

- Cada 5 años las instalaciones solar fotovoltaica de potencia mayor a 25 Kw.

- Cada 5 años los locales de pública concurrencia.

C )  LOCALES QUE NECESITAN CONTRATO DE MANTENIMIENTO.

C.1.-  Cualquier superficie y cualquier potencia contratada.

- Cines. Teatros. Parques de Atracciones. Parques Acuáticos.

- Hospitales. Establecimientos con quirófanos y/ o UCI.

- Casinos. Hoteles. Hostales de 50 o más habitaciones.

- Alumbrados públicos de vías urbanas y de comunicaciones, parques y jardines ( no se incluye en la obligación las zonas privadas de acceso restringido. )

- Edificios de gran altura no dedicados a viviendas ( más de 50 m. de altura )

C.2.-  Cuando la potencia sea superior a 100 Kw:

- Salas de fiesta. Discotecas.

- Estadios y pabellones deportivos. Hipódromos y canódromos. Plazas de toros. Frontones.

- Circos. Estaciones de viajeros. Piscinas. Bingos. Establecimientos comerciales ( mas de 2.000 m2 )

- Mercados y galerías comerciales ( zonas comunes )